Załącznik Nr 10

do SIWZ na realizację zadania pn: „Budowę i przebudowę obory w celu poprawy warunków bytowania zwierząt bez zwiększania stanu ilościowego krów ,dla ilości nie większej niż40”.

Specyfikacja  Techniczna odbioru i wykonania robót do zadania  pn. ” Budowę i przebudowę obory w celu poprawy warunków bytowania zwierząt bez zwiększania stanu ilościowego krów ,dla ilości nie większej niż40”.

.

Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB Odrzechowa Spółka z.o.o

Odrzechowa sierpień 2013 r.

Specyfikacja techniczna w trybie przetargu nieograniczonego  na wykonanie robót budowlanych.

PRZEDMIOT SPECYFIKACJI  TECHNICZNEJ:

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest   szczegółowe  określenie zakresu prac, wymagań  organizacyjnych, technicznych przy  wykonywaniu  zadania inwestycyjnego  pn. Budowę i przebudowę obory w celu poprawy warunków bytowania zwierząt bez zwiększania stanu ilościowego krów ,dla ilości nie większej niż40”.

: „

LOKALIZACJA INWESTYCJI:

Miejscowości: Odrzechowa-gospodarstwo Pastwiska,

##### CEL I OPIS  INWESTYCJI

Cel projektu: . Budowa i przebudowa obory w celu poprawy warunków bytowania zwierząt bez zwiększania stanu ilościowego krów ,dla ilości nie większej niż40”w gospodarstwie Pastwiska.

Zakres robót oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robót.

Zgodny z  podanym  w SIWZ

ZAKRES  STOSOWANIA SPECYFIKACJI  TECHNICZNEJ:

1.1 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są  wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie prac  budowlanych, remontowych .

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wyżej  wymienionych

1.3. Zakres robót objętych ST

Dla wykonania zakresu umownego wymagane są następujące zakresy robót:

- roboty  rozbiórkowe,  wykonanie  izolacji, roboty ziemne ,roboty betonowe , roboty murowe, więźba dachowa, zmiana pokrycia dachowego, tynki, , instalacja  elektryczna , wykonanie kanalizacji sanitarnej i technologicznej,   wykonanie  docieplenie  budynku, wymiana stolarki drzwiowej +wrota do obory.

Niezależnie od postanowień Warunków Szczególnych normy państwowe, instrukcje                          i przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych będą stosowane przez Wykonawcę               w języku polskim.

2.Opis Przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są  roboty  budowlane    pn : . Budowa i przebudowa obory w celu poprawy warunków bytowania zwierząt bez zwiększania stanu ilościowego krów ,dla ilości nie większej niż40”w gospodarstwie Pastwiska.

„

Projekt będzie realizowany w woj. podkarpackim, powiecie sanockim, Gminie Zarszyn, miejscowościach: Pastwiska.

W zakres inwestycji wchodzą następujące zadania  :

- . Budowa i przebudowa obory w celu poprawy warunków bytowania zwierząt bez zwiększania stanu ilościowego krów ,dla ilości nie większej niż40”w gospodarstwie Pastwiska.

-roboty rozbiórkowe budynku starej paszarni

-roboty ziemne :wykopy fundamentowe, wykopy obiektowe

-zbrojenie, deskowanie, betonowanie ław fundamentowych oraz ścian betonowych niecki udojowej

-betoniarskie roboty słupów nośnych wiaty paszowo-gnojowej

-roboty murarskie ścian udojni

-wykonanie konstrukcji drewnianej

-wykonanie rozbiórki pokrycia dachowego starego na oborze

-wykonanie więźby dachowej na wiacie ,oraz udojni i adaptowanej części biurowej

-pokrycie dachów „Eurofalą” wraz z obróbkami blacharskimi

-wykonanie ścianki drewnianej w wiacie paszowej

-wykonanie robot izolacyjnych i dociepleniowych

-wykonanie instalacji kanalizacji fekalnej i technologicznej

-wykonanie posadzek

-wykonanie tynków, oraz roboty malarskie i fliziarskie

-wykonanie instalacji elektrycznej i odgromowej

-montaż wywietrzaków dachowych i remont ciągów wentylacji grawitacyjnej

-montaż okien, drzwi, wrót

-roboty wykończeniowe

5. Wymagane  materiały:

Wszystkie materiały  i  urządzenia  zastosowane  przy realizacji  niniejszej inwestycji  mają  spełniać  przepisy  wynikające  z  norm  budowlanych ,PN i Norm UE  i  posiadać wymagane  certyfikaty uprawniające do oznaczania  wyrobu  znakiem  bezpieczeństwa

6. Termin realizacji zadania:

Termin wykonania zamówienia  : od  dnia  podpisania umowy  do  dnia    31.12.2013  roku.

OGÓLNE  WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  ROBÓT

- Dane ogólne:

2.1. Przedmiot lokalizacja: Projekt będzie realizowany w woj. podkarpackim, powiecie sanockim ,gminie Zarszyn w Zakładzie Doświadczalnym Instytutu Zootechniki PIB Odrzechowa Spółka z.o.o Gospodarstwo Pastwiska.

2.3. Przekazanie Terenu Budowy.

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,  oraz jeden egzemplarz Dokumentacji Technicznej i Specyfikacji Technicznej

2.4 Inwestor – nazwa , adres.

Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB Odrzechowa Spółka z.o.o Odrzechowa 1. Gmina Zarszyn.

2.Dane o wykonaniu robót budowlanych:

2.5. Ogólne zasady wykonywania Robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją techniczną, wymaganiami ST, SIWZ oraz poleceniami inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Technicznej lub przekazanymi na piśmie przez inspektora nadzoru.

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia  przez inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.

Decyzje inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, Dokumentacji Technicznej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji inspektor  uwzględni wyniki badań materiałów i robót. Polecenia inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

2.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek, badań materiałów oraz robót.

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostały one tam określone, inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Umową.

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:

certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:

- Polską Normą lub

- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1. i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę inspektorowi nadzoru.

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

Wykonawca winien stosować materiały spełniające wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn.11.08.2004r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. nr 198 poz. 2041) oraz Ustawy z dn.16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92 z2004r. poz. 881)

2.7. Wymagania dotyczące materiałów

Wskazane rozwiązania budowlane komunikacyjne należy wykonać przy użyciu materiałów:

Określonych  w przedmiarze  robót

2.7. Rozbiórka, wyburzenie, demontaż – zakres i sposoby wykonywania.

Planuje się  roboty  rozbiórkowe, ich  zakres  przedstawia  przedmiar  robót i SIWZ

2.8. Przewidywane stanowiska robocze, przerwy w pracy i ograniczenia w wykonywaniu robót budowlanych wg rodzaju, miejsca i czasu.

Według wewnętrznych ustaleń wykonawcy  ( kierownika budowy z inspektorem nadzoru )

2.9. Szczególne utrudnienia w czasie wykonywania robót, np. praca w pomieszczeniach użytkowanych  lub czynnego zakładu albo nadzwyczajnych wpływach zewnętrznych .

3. Jak długo dla jakich robót i ewentualnie na jakich warunkach wykonawca (generalny wykonawca) przedstawia swoje rusztowania, windy, dźwigi, pakamery, maszyny, urządzenia do dyspozycji wykonawców:

Na czas trwania prac i  wykonania robót wg harmonogramu rzeczowo – finansowego.

3.1. Szczególne wymagania odnośnie rodzaju i jakości materiałów i elementów budowlanych. Rodzaj wymaganych przez zleceniodawcę badań jakości materiałów:

Certyfikaty materiałowe.

Zgodne z Polską Normą, UE i przepisami branżowymi

3.2. Wywóz gruzu – miejsce , odległość:

Wg przedmiaru  robót

3.3. 	Przy jakich warunkach uzyskane na placu budowy materiały mogą być albo powinny być wykorzystane ?

Nie występuje.

3.4. Rodzaj, ilość, ciężar materiałów i elementów budowlanych , które będą dostarczane   wykonawcy przez zleceniodawcę, jak również miejsce i czas ich przekazywania:

Zamawiający   dostarczy  materiały na pokrycie dachu -Eurofala. Pozostałe materiały  do  realizacji  niniejszej inwestycji  zapewni  Wykonawca:

3.5.W jakim zakresie Zamawiający przejmuje wyładunek, składowanie i transport materiałów i elementów budowlanych albo dla tych celów przekazuje wykonawcy urządzenia i siłę roboczą?

Nie przejmuje obowiązków.

3.6. Zakres robót wykonywanych przez innych wykonawców:

Dopuszcza się wykonywanie robót przez podwykonawców na warunkach określonych w SIWZ

4.0. Dane dotyczące placu budowy.

4.1.Schemat placów budowy  i warunki otoczenia, drogi dojazdowe i konieczność ich wykonania, jak również ograniczenia przy korzystaniu z istniejących dróg.

Dojazd do placów budowy wg uzgodnienia Wykonawcy z Zamawiającym (Inwestorem)

4.2. Doprowadzenie do określonych miejsc na placu budowy: wody, energii elektrycznej, i cieplnej oraz linii telefonicznej.

Wykonawca uzyska dostęp do energii i wody po uzgodnieniu z inwestorem

4.3.Położenie i rozmiary przedstawionych przez zleceniodawcę pomieszczeń, obiektów i placów do wykorzystania  lub wspólnego korzystania przy wykonywaniu przez wykonawcę robót .

W rejonie prowadzonych robót przy   budynku są place dojazdowe i manewrowe wspólne dla Inwestora i Wykonawcy, które można wydzielić. Ponadto w  budynku znajdują się pomieszczenia w których  można  zgromadzić  materiał  niezbędny do przeprowadzenia prac budowlanych.  Nie ma potrzeby tworzenia nowych miejsc. Wydzielenie placu na czas budowy  Wykonawca ustali własnym kosztem i staraniem.

4.4.Tereny chronione albo ochronne w rejonie placu budowy, np. ze względu na wymagania ekologiczne, ochronę przed hałasem.

Nie występują.

4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie:

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na:

l) 	Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk   i dróg dojazdowych.

2)	Środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,

- możliwością powstania pożaru.

4.6.Rodzaj i zakres ochronny drzew, krzewów, zasiewów dla ochrony robót budowlanych itp. w rejonie placu budowy.

Ochrona drzew zabytkowych nie występuje. Odszkodowania za zniszczone uprawy nie wystąpią

4.7.Znane albo przypuszczalne urządzenia podziemne na placu budowy, możliwie z zaznaczeniem na planie, np. rurociągów, kabli, drenów, resztek budowli wraz z podaniem ich właścicieli, jeżeli jest to znane.

Na planie realizacyjnym zaznaczono urządzenia podziemne z którymi wykonawca będzie się  bezpośrednio stykał  podczas realizowanych prac.

4.8. Materiały szkodliwe dla otoczenia.

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.

4.9.Przechowywanie i składowanie materiałów.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez inspektora  nadzoru.

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.

Miejsca składowania materiałów i wyrobów budowlanych należy utwardzić i odwodnić.

Odpady należy usuwać w sposób ograniczający ich rozrzut i pylenie, a strefy gromadzenia i usuwania odpadów należy wygrodzić i oznakować.

W przypadku przechowywania w magazynach substancji i preparatów niebezpiecznych, należy zamieścić o tym informację na tablicach ostrzegawczych, umieszczonych w widocznych miejscach. Substancje i preparaty niebezpieczne należy przechowywać i przemieszczać na terenie budowy w opakowaniach producenta. W pomieszczeniach magazynowych należy umieścić tablice określające dopuszczalne obciążenie regałów magazynowych, a także dopuszczalne obciążenie powierzchni stropu. Składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych muszą zostać wykonane w sposób wykluczający możliwość wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się lub spadnięcia składowanych wyrobów i urządzeń. Materiały składuje się w miejscu wyrównanym do poziomu.

Materiały drobnicowe układa się w stosy o wysokości nie większej niż 2m, dostosowane do rodzaju i wytrzymałości tych materiałów. Stosy materiałów workowanych układa się w warstwach krzyżowo do wysokości nie przekraczającej 10 warstw.

Przy składowaniu materiałów odległości stosów nie powinna być mniejsza niż:

- 0,8m od ogrodzenia, zabudowań lub innych przeszkód trwałych

- 5m od stałego stanowiska pracy

Sposób składowania materiałów i wyrobów budowlanych o kształcie płyt powinien wykluczyć ryzyko ich spękania, wykrzywienia, wygięcia czy jakichkolwiek innych form trwałego odkształcenia.

Zabronione jest opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy, słupy napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub ściany obiektu budowlanego, a wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze składowanych materiałów lub wyrobów jest dopuszczalne wyłącznie przy użyciu drabiny lub schodni. Podczas załadunku lub rozładunku materiałów lub wyrobów, przemieszczanie ich nad ludźmi lub kabiną w której znajduje się kierowca jest zabronione. Na czas tych czynności kierowca jest zobowiązany opuścić kabinę.

5.0. Materiały nie odpowiadające wymaganiom.

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Jeśli inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót niż te, dla których zostały zakupione to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez inspektora nadzoru.

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.

5.1. Sprzęt

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Przy robotach ziemnych   wykonawca  powinien dysponować  koparką  . Przy mechanicznym wykonaniu warstw podbudowy   Wykonawca powinien dysponować spycharką, zagęszczarką wibracyjną, walcem wibracyjnym. Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez inspektora nadzoru; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót powinien być:

- utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy,

- stosowany wyłącznie do prac, do jakich został przeznaczony,

- obsługiwany przez przeszkolony personel,

- montowany, eksploatowany, konserwowany i demontowany zgodnie z instrukcją producenta

- używany w sposób zapewniający bezpieczeństwo pracownikom i osobom postronnym.

Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami i dotyczącymi jego użytkowania oraz spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących systemu zgodności.

Dokumenty uprawniające do eksploatacji maszyn na terenie budowy powinny być dostępne dla organów kontroli w miejscu eksploatacji.

Na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach i innych urządzeniach technicznych powinny być dostępne instrukcje bezpiecznej obsługi i konserwacji, z którymi zapoznaje się osoby pracujące na tych stanowiskach.

W przypadku stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub innego urządzenia technicznego należy je niezwłocznie unieruchomić i odłączyć dopływ energii. Zabronione jest dokonywanie napraw i czynności konserwacyjnych na sprzęcie znajdującym się w ruchu lub włączonym.

5.2. Transport

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów/sprzętu na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne pozwolenia od władz co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał inspektora nadzoru.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Technicznej, ST i wskazaniach inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umową.

Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5.3..Praca innych przedsiębiorstw na placu budowy.

Nie występuje.

5.4.Urządzenie i likwidacja placu budowy. Utrzymanie placu budowy.

Leży wyłącznie w kompetencji Wykonawcy robót budowlanych. Urządzenie i likwidacja placu budowy  wliczona jest w koszt  wykonywanego przedsięwzięcia wliczony w ofercie.

5.5.Wykonywanie tymczasowych urządzeń placu budowy.

Wg potrzeb Wykonawcy. Lokalizację ustali Wykonawca i wykona własnym kosztem i staraniem.

5.6.Likwidacja placu budowy po zakończeniu budowy i uporządkowanie terenu budowy.

Obciąża Wykonawcę. Teren po zakończeniu budowy Wykonawca przywróci do stanu pierwotnego.

5.7. Utrzymanie , użytkowanie i dysponowanie urządzeniami placu budowy wraz z oświetleniem i dozorem placu budowy.

Obciąża Wykonawcę.

5.8.	Przygotowanie stanowisk roboczych i składowisk materiałów, elementów i urządzeń. Wykorzystanie stanowisk roboczych i składowisk przekazanych przez zleceniodawcę.

Obciąża Wykonawcę.

5.9. Wykorzystanie dróg dojazdowych na budowie, które zleceniodawca przekazał do użytkowania . Usuniecie szkód spowodowanych przez zleceniobiorcę na wszystkich drogach dojazdowych.

Przywrócenie dróg dojazdowych do stanu pierwotnego po zakończeniu robót obciąża Wykonawcę.

6.0. Wykonywanie pomiarów niezbędnych dla wykonywania i rozliczanie robót, łącznie z kosztem urządzeń pomiarowych, konserwacja reperów.

Zleca Wykonawca na  własny  koszt uprawnionemu geodecie.

6.1. Współdziałanie przy odbiorze robót.

O gotowości do odbioru Wykonawca zawiadamia na piśmie Zamawiającego. Zamawiający powołuje komisję odbioru. Odbiorów częściowych robót zanikowych dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego stosując postanowienia PN–92/B–10735 poz. 3.

6.2.Wykonanie wszelkich zabezpieczeń BHP.

Zgodnie z Rozporządzeniem MBiPMB z 28 marca 1972 r. w sprawie bezpieczeństwa                     i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano – montażowych i rozbiórkowych (Dz. U. Nr 13 poz. 93 z póź. zm.).

6.3. Dostawa, wyładowanie i składowanie materiałów pomocniczych i pędnych.

Ustali Wykonawca własnym kosztem i staraniem.

6.4.Wyładowanie i składowanie dostarczonych prze Zamawiającego  materiałów budowlanych na placu budowy albo w określonych w dokumentach miejscach.

Nie dotyczy.

6.5. Dostarczanie w niezbędnych przypadkach z transportem łamanym wszystkich materiałów ze składowisk na placu budowy do miejsca wbudowania i ewentualny odwóz nie wbudowanych materiałów.

Należy do kompetencji Wykonawcy.

6.6. Zabezpieczenie robót przed deszczem i innymi wpływami atmosferycznymi.

Ustali Wykonawca własnym kosztem i staraniem.

6.7. Wykonywanie dodatkowych robót pomocniczych przy przygotowywaniu robót i obiektów do odbioru.

Skompletowanie pełne dokumentacji technicznej uwzględniającej zmiany nanoszone w trakcie realizacji robót oraz pełną dokumentację budowy i geodezyjną.

6.8. Usunięcie gruzu, śmieci i odpadów, które powstały w wyniku wykonywania robót przez zleceniobiorcę.

Obciąża Wykonawcę.

6.9. Urządzenia doprowadzające wodę wraz z ujęciem pompownią, zbiornikiem itp. do punktów oznaczonych na placu budowy.

Wykona Wykonawca na własny koszt.

7.0. Specjalne urządzenia ochronne, niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa robót prowadzonych w czynnych obiektach.

Nie występuje.

7.1. Sposób wykonywania zapraw i mieszanek betonowych –

Zgodnie z obowiązującymi normami i sztuka budowlaną.

7.2. Podstawy do ustalania nakładów rzeczowych.

Wg KNNR, KNR.

7.3. Odległości i sposoby dowozu maszyn na plac budowy.

Z bazy Wykonawcy.

7.4. Rodzaje i parametry techniczne maszyn o krótkim okresie zatrudnienia.

Wg potrzeb Wykonawcy.

7.5..Pozostałe dane wynikające z wytycznych montażu.

Wg zapisów bazy normatywnej KNNR odpowiednio do rodzaju robót.

7.6. Dokumenty budowy

Wszelkie dokumenty muszą zostać sporządzone zgodnie z wymogami ustawy z dn.07.07.1994r. Prawo Budowlane  (tekst jednolity Dz.U. nr  98 z 2000 r. poz. 1071                      z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzeniami wykonawczymi.

- Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarów.

7.7.Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz w/w wymienionych, następujące dokumenty:

-	zgłoszenie wykonania robót ,

-	protokół przekazania placu budowy,

-          dziennik  budowy

-	umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

-	protokoły odbioru robót,

-          protokoły odbioru wewnętrznych instalacji

-	protokoły narad i ustaleń,

- korespondencja na budowie.

7.8..Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla inspektora nadzoru i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego.

7.9. Zasady określania ilości robót i materiałów.

Obmiaru należy dokonywać w jednostkach zgodnych z przedmiarem robót, dopuszczonymi do stosowania i atestowanymi w Polsce urządzeniami pomiarowymi wg stany rzeczywistego na budowie, metodami zalecanymi w Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju robót.

Obmiar powierzchni należy przeprowadzić wg PN-ISO 9836:1997.

Ilość robót należy określić zgodnie z katalogami nakładów rzeczowych                                              i kosztorysowymi normami nakładów rzeczowych na podstawie obmiaru robót.

(Należy określić zasady dokonywania obmiarów, np. sposób pomiaru długości                                    i odległości pomiędzy punktami skrajnymi złożonych obiektów budowlanych. Omówić

metody obliczania ilości robót, np. przy obliczaniu powierzchni ścian do tynkowania liczy się najpierw łączną powierzchnię ścian łącznie z otworami i powierzchniami nie otynkowanymi, a następnie od tej powierzchni odejmuje się obliczoną wcześniej łączną powierzchnię otworów i powierzchni nie otynkowanych przy założeniu pominięcia w tym rachunku powierzchni otworów i powierzchni nie otynkowanych mniejszych od granicznej wielkości).

8.0. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach.

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.

roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Rejestru Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z inspektorem nadzoru.

8.1.Odbiory  robót:

1.Ze względu na specyfikę  i zakres prac planuje się odbiór końcowy całości wykonanych prac. O zamiarze odbioru końcowego Wykonawca powiadamia na piśmie inwestora na 7 dni przed spodziewanym terminem odbioru.

2.Z odbioru końcowego sporządza się protokół, który w przypadku pozytywnego odbioru stanowi podstawę do wystawienia faktury VAT.

3.Odbiór końcowy nastąpi po całkowitym wykonaniu prac objętych umową i kosztorysem ofertowym. Wykonawca powiadamia na piśmie Inwestora.

4.W trakcie odbioru końcowego Wykonawca przedstawia wszelkie niezbędne i wymagane polskim prawem atesty, certyfikaty, instrukcje obsługi, dokumenty,  gwarancje związane z przedmiotem odbioru.

5.Z przebiegu odbioru sporządza się protokół odbioru końcowego, który w przypadku pozytywnego odbioru stanowi podstawę do wystawienia faktury VAT.

6.Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający może:

- odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

-obniżyć wynagrodzenie do odpowiednio utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej,

7.Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia oraz jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodne z przeznaczeniem, to:

Zamawiający może odstąpić od umowy z winy Wykonawcy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi na koszt Wykonawcy.

8.Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego robót w formie pisemnej.

9.Odbiory poszczególnych robót i odbiór końcowy, winny być dokonane komisyjnie z udziałem przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego.

10.Odbiór końcowy ma na celu przekazanie Zamawiającemu wykonanego przedmiotu umowy spełniającego wymogi użytkowania, po sprawdzeniu jego należytego wykonania i przeprowadzeniu rozruchu instalacji i urządzeń.

11. Przed wyznaczonym odbiorem końcowym Wykonawca przekaże Zamawiającemu:  niezbędne świadectwa kontroli jakości, certyfikaty i deklaracje zgodności wymagane przepisami, protokoły odbiorów technicznych, instrukcje obsługi i eksploatacji urządzeń oraz oświadczenia kierownika budowy.

12.Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy przedmiotu umowy w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia go o zakończeniu przedmiotu umowy i osiągnięcia gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę.

13.Strony postanawiają, że termin usunięcia przez Wykonawcę wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym, w okresie gwarancyjnym wynosić będzie 14 dni, chyba że w trakcie odbioru Strony poczynią inne ustalenia w formie pisemnej.

14.Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia na piśmie Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.

15.Z czynności odbiorów: końcowego, gwarancyjnych będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbiorów oraz terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w tej dacie wad.

16.Po protokolarnym potwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i po upływie okresu rękojmi rozpoczynają swój bieg terminy na  zwolnienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o których mowa w umowie pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą.

9. 0. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ustalenia Ogólne

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Technicznej.

Cena ryczałtowa będzie obejmować:

- robociznę bezpośrednią wraz z kosztami,

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami ubytków i transportu na plac budowy,

- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami,

- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami na dzień składania ofert.

.

W przypadku nie wykonania jakichkolwiek robót określonych w kosztorysie ofertowym zostaną one wykreślone i pomniejszą wartość zamówienia.

9.2. Ustalenia  końcowe:

Roboty  budowlane należy prowadzić  zgodnie z  postanowieniami  Prawa  Budowlanego

Całość  robót  należy  wykonać  zgodnie  z obowiązującymi  przepisami BHP, normami branżowymi  i  państwowymi

- Wszystkie materiały budowlane zastosowane do realizacji przedmiotu umowy winny spełniać:

a)	 wymagania ustawy o wyrobach budowlanych określającej zasady wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych oraz zasady działania organów administracji publicznej w tej dziedzinie;

b)	wymagania ustawy o wyrobach budowlanych dotyczących wprowadzenia do obrotu wyrobów budowlanych, oznakowanych odpowiednio znakiem budowlanym B, którego wzór określa Załącznik Nr 1 do tej ustawy oraz oznakowanych znakiem CE, którego wzór określa Załącznik Nr 2 tej ustawy.

- Wszystkie roboty budowlano-montażowe muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót oraz za zgodność realizacji z dokumentacją projektową i pozwoleniem na budowę, z zaleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, z obowiązującymi warunkami technicznego wykonania robót bud.-montażowych oraz z zasadami sztuki budowlanej.

W obrębie urządzeń obcych roboty  ziemne należy wykonywać ręcznie. W  przypadku wykrycia jakichkolwiek niezgodności w  lokalizacji urządzeń  z  danymi zawartymi w  projekcie lub napotkania innych  nieznanych urządzeń  należy niezwłocznie  skontaktować  się z projektantem i  właścicielem urządzeń i inspektorem nadzoru.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

-	Dokumentacja techniczno-kosztorysowa pt. Budowa i przebudowa obory w celu poprawy warunków bytowania zwierząt bez zwiększania stanu ilościowego krów ,dla ilości nie większej niż40”w gospodarstwie Pastwiska.

-	aprobaty techniczne okazane przez Wykonawcę

-	instrukcje producentów sprzętu, maszyn, materiałów i wyrobów budowlanych

-	Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

-	umowa z inwestorem

-	Dz.U.03.207.2016 Ustawa "Prawo budowlane" z 2000 r.  nr 98 poz. 1071 z późniejszymi zmianami i powiązane rozporządzenia

-	Dz.U.2.166.1360 Ustawa "O systemie oceny zgodności" z 30.08.2002r. i powiązane rozporządzenia

-	Dz.U.02.169.1386 Ustawa "O normalizacji" z 12.09.2002r. z późniejszymi zmianami i powiązane rozporządzenia

-	Dz.U.03.169.1659 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy

-	Dz.U.03.47.401 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywanych robót budowlanych z 06.02.2003r.

-	Dz.U.03.121.1138. Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy z 28.05.1996r.

-	Dz.U.03.121.1138 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12.06.2003r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów

-	Dz.U.01.118.1263 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 20.09.2001r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych

-	Dz.U..02.212.1799 Rozporządzenie Ministra Środowiska z 29.11.2002r. w sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego

-	Dz.U..03.193.1890 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dn.29.10.2003r.w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego

-	Dz.U.01.62.627 Ustawa "Prawo ochrony Środowiska" z dn.27.04.2001r. z późniejszymi zmianami i powiązane rozporządzenia

-	Dz.U.01.62.628 Ustawa "O odpadach" z dn.27.04.2001r. z późniejszymi zmianami i powiązane rozporządzenia

-	Dz.U.02.147.1229. Ustawa 'O ochronie przeciwpożarowej" z dn.2408.1991r. za późniejszymi zmianami i powiązane rozporządzenia

Dz.U.03.153.1504 Ustawa "Prawo energetyczne" z dn.10.04.1997r. z późniejszymi zmianami i powiązane rozporządzenia

-	Dz.U.00.100.1086 Ustawa "Prawo geodezyjne i kartograficzne z dn.17.05.1989r. z późniejszymi zmianami i powiązane rozporządzenia

-	Dz.U.00.71.838 Ustawa "O drogach publicznych" z dn. 21.03.1985r. z późniejszymi zmianami i powiązane rozporządzenia

-	Dz.U.94.27.96 Ustawa "O prawie autorskim i prawach pokrewnych" z dn.04.02.1994r. z późniejszymi zmianami i powiązane rozporządzenia

-	Ustawa :Kodeks pracy" z dn.26.06.1974 z późniejszymi zmianami i powiązane rozporządzenia

-	normy polskie, branżowe i europejskie zharmonizowane.

Odrzechowa 08.08.2013r                                                                             Prezes Zarządu

…………………..